Настройка Windows VPN подключения ЕТС

- Нажмите кнопку Пуск , затем выберите Параметры  > Сеть и Интернет  > VPN > Добавить VPN-подключение.

- В разделе Добавление VPN-подключения сделайте следующее:

- В поле Поставщик услуг VPN выберите Windows (встроенный).

- В поле Имя подключения введите понятное вам имя (например, "ETS VPN"). Это имя подключения VPN, которое будет нужно искать для подключения.

- В поле Имя или адрес сервера введите: conn.ets.kz

- В поле Тип VPN выберите: L2TP/IPsec с общим ключом

- В поле Общий ключ введите: TRADE

- В поле Тип данных для входа выберите: Имя пользователя и пароль

- Далее прописываем маршрут в командной строке CMD от имени администратора:

route -p add 194.60.233.0 mask 255.255.255.0 10.145.1.ХХ

(IP-адрес получаем вместе с логином впн)

- Затем настраиваем сетевое подключение:

- Нажмите кнопку Пуск, затем выберите Параметры  > Сеть и Интернет  > Настройка параметров адаптера > ETS VPN > Свойства > вкладка Безопасность

- Во вкладке Безопасность сделайте следующее:

- Тип VPN выберите: Протокол L2TP с IPsec (L2TP/IPsec)

- Шифрование данных выберите: необязательное (подключиться даже без шифрования)

- Разрешить следующие протоколы выберите: Протокол Microsoft CHAP версии 2 (MS-CHAP v2)

- Далее переходим во вкладку Сеть > Протокол tcp/ipv4 > Дополнительно

- убираем галочку “Использовать основной шлюз в удаленной сети” и ставим галочку “Отключить добавление маршрута, основанное на классе”

Готово. Проверяем подключение.